Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint.

Részszempontok:

1. Ajánlati ár. Súlyszám 10

2. Garanciális idő. Súlyszám 4

A beszerzés rövid ismertetése (műszaki specifikáció):

1 db HPLC készülék (izokratikus pumpa, manuális mintaadagoló, UV detektor)

Alapvető műszaki jellemzők:

Nagy nyomású, izokratikus HPLC pumpa:	- 420 bar nyomás előállítására képes

- 0,001 - 9,999 ml/perc áramlási sebesség

- 0,07%-os áramlási sebesség pontosság

HPLC UV Detektor:	- 8 µl-es detektorcella

- 190-680 nm hullámhossztartomány

Manuális mintaadagoló

Kromatográfiás szoftver

Az ajánlat tartalmazza a használathoz szükséges számítógépet minden perifériájával együtt (PC, monitor, nyomtató)