A beszerzés rövid ismertetése (műszaki specifikáció):

1 db Vákuumpumpa Büchi típusú Rotavapor készülékhez

Alapvető műszaki jellemzők:

- Teflonmembrán pumpa

- Vegyszerálló; az oldószerrel érintkező anyagok: üveg, teflon, PEEK

- Teljesítmény 1,8 m3/h

- Végvákuum 10 mbar

- A készülék a későbbiekben bővíthető a következőkkel:

  - Vákuumszabályzóval, amely képes a teflonmembrán pumpa szabályzására kétféleképpen: 1. pumpa sebességének szabályzásával; 2. pumpa ki- és bekapcsolásával (switch-box megoldás)

  - A vákuumszabályzó képes automatikus gőznyomás érzékelésre és ennek alapján automatikus vákuumbepárlás vezérlésére

  - A vákuumszabályzó ráépíthető a vákuumpumpára vagy a pumpához csatlakoztatott Rotavaporra is.

  - A vákuumszabályzó USB kábellel számítógéphez köthető, így a bepárlás körülményei számítógépre továbbíthatók és elmenthetők.

  - A vákuumpumpa kétféle utóhűtővel is felszerelhető: vizes és szárazjeges hűtésre alkalmas hűtővel. Ezzel csökkenthető a környezetbe kikerülő oldószer mennyisége.