Műszaki specifikáció

120 db kazettatartó Liconic biobank rendszerhez

Micronic M96-2 0,75 kazetta tárolására

Fő részei:

1. U-profilba hajlított váz:

- Alakja: U-profil, alsó részén szögben hajlított merevítővel

- 2 oldalán, közepén merevítő hajlítások vannak kifelé a merevítés és a távtartás biztosítása érdekében

- A kazettatest U-profil vége kifelé vissza van hajtva, így biztosítva a párhuzamosságot a kazetta beillesztésénél

- A kazetták tartását az U-profil lemezéből kihajlított fülek biztosítják

- 6 darab fül található kazettánként, a belső fülnek rögzítő szerepe van, ez tartja a berakott M96-2 kazettát

- A meghajlított váz 1300 mm hosszú, amelyben 22 db M96-2 kazetta tárolható

- Külső méretei: 139 mm x 100 mm x 1300 mm

- belső méretei: 130 mm x 89 mm

- Kazetta mérete: 127,8 mm x 85,5 mm x 37,8 mm.

- Anyaga: KO36 Ti 1 milliméteres rozsdamentes lemez

2. Végelem, 2 db:

- Az U-profil végén csavar rögzítéssel van felszerelve

- Szögben meghajtva hogy a hűtőházba való beillesztéskor be tudja vezetni a kazettatartót, valamint biztosítja az U-profil párhuzamosságát

- Anyaga: KO36 Ti 2 millimtéreres rozsdamentes lemez

- Mérete: 89 mm x 130 mm x 20 mm

3. Thermo lap, 1 db

- A függőlegesen beillesztett fémtartó hőszigetelését végzi

- Csavar kötéssel van a végelemhez rögzítve, bevezetése kissé kúpolt vállas illesztéssel zár a házhoz

- Anyaga: XPS-100

- Mérete: minta szerint

4. Mágnesezhető lap, 1 db

- A kazettatartó tetején csavarkötéssel és mágnesezhető lappal

- Mérete 100 mm x 100 mm x 3 mm

- Anyaga: ferrites acél

>>>>Kérem, hogy a szakmai kapcsolttartóval konzultáljanak az árajánlat összeállítása előtt — köszönjük.<<<<

>>>>Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a gyártás előtt a termékek pontos paramétereinek egyeztetését a megrendelővel.<<<<

Szállítási feltételek:

A legyártott termékeket a megrendelővel történő egyeztetés alapján ütemezve, 24-es csoportokban, kérjük leszállítani.

Szállítási véghatáridő: 2024.06.30.

Részszámlázást elfogadunk a leszállított termékek alapján.