Specifikáció

Nagy energiájú Q kapcsolt impulzusos Nd: YAG lézer	- mennyiség: 1 db

Impulzus energia: 						min. 200mJ

Működési hullámhossz:        			  	1064 nm

Ismétlési frekvencia: 					min. 100 Hz

Impulzushossz:						max.: 15ns

Impulzus energia (pulse-to-pulse) stabilitás:		max.: 3%

Sugárnyaláb átmérő:					max.: 10mm

Sugárnyaláb divergencia:				max.: 8 mrad

Verzérlőegység mellékelve:				igen

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítási, üzembe helyezési és betanítási költségeket is.